## Slide 1
김 상 균
Statistical
Quality
Control

## Slide 2
Contents
1. 관리도란
2. 관리도의 종류
3. 관리도의 활용

## Slide 3: 관리도란 / 관리도의 종류 / 관리도의 활용
통상적으로 회귀분석에서는 회귀계수의 추정량을 구하기 위해 잔차의 제곱합을 최소로 하는 최소제곱법을 사용
이렇게 구한 최소제곱추정량(LSE)은 최량선형불편추정량(BLUE)
Gauss-Markov Theorem : 선형회귀에서 LSE는 BLUE다.
관리도란
관리도의 정의

## Slide 4: 관리도란 / 관리도의 종류 / 관리도의 활용
LSE를 계산하는 방법 : 연립방정식 활용
다중회귀모형에서 회귀계수의 추정값 :
만약 가 존재하지 않는다면? 다중공선성 문제 발생
관측치의 개수(n) < 변수의 개수(p) : 연립방정식의 해가 여러 개 존재
Best Subset Selection
Shrinkage
관리도란
관리도의 정의

## Slide 5: 관리도란 / 관리도의 종류 / 관리도의 활용
LSE를 계산하는 방법 : 연립방정식 활용
다중회귀모형에서 회귀계수의 추정값 :
만약 가 존재하지 않는다면? 다중공선성 문제 발생
관측치의 개수(n) < 변수의 개수(p) : 연립방정식의 해가 여러 개 존재
Best Subset Selection
Shrinkage
관리도란
관리도의 정의

## Slide 6: 관리도란 / 관리도의 종류 / 관리도의 활용
Best Subset Selection(변수선택법)
Shrinkage
Principle Analysis
관리도란
관리도의 정의

## Slide 7: 관리도란 / 관리도의 종류 / 관리도의 활용
관리도란
관리도 - Phase 1

## Slide 8
H0 : 공정이 관리 상태다.
H1 : 공정이 이상 상태다.
관측 데이터가 평균을 중심으로 안에 포함될 때 귀무가설 채택. 즉, 공정에는 이상원인이 작용하고 있지 않다고 결론(유의수준 : 0.0027)
관리도란
관리 상태 판정
관리도란 / 관리도의 종류 / 관리도의 활용

## Slide 9: 관리도란 / 관리도의 종류 / 관리도의 활용
1) 3σ 이탈점이 1점 이상이 나타난다.
2) 9점이 중심선에 대하여 같은 쪽에 있다.
3) 6점이 연속으로 증가 또는 감소하고 있다.
4) 14점이 교대로 증감하고 있다.
5) 연속하는 3점 중 2점이 중심선 한쪽으로 2σ를 넘는 영역에 있다.
6) 연속하는 5점 중 4점이 중심선 한쪽으로 1σ를 넘는 영역에 있다.
7) 연속하는 15점이 ±1σ 영역 내에 있다.
8) 연속하는 8점이 ±1σ 한계를 넘는 영역에 있다.
관리도란
이상상태 판정기준

## Slide 10: 관리도란 / 관리도의 종류 / 관리도의 활용
관리도란
관리도 - Phase 2

## Slide 11
관리도의 종류
관리도란 / 관리도의 종류 / 관리도의 활용

## Slide 12
Xbar Chart : 계량형 데이터의 평균에 대한 관리도
R Chart : 계량형 데이터의 산포에 대한 관리도,
관리도의 종류
계량형 관리도
관리도란 / 관리도의 종류 / 관리도의 활용

## Slide 13
관리도의 종류
계량형 관리도
Xbar Chart : 계량형 데이터의 평균에 대한 관리도
S Chart : 계량형 데이터의 산포에 대한 관리도,
관리도란 / 관리도의 종류 / 관리도의 활용

## Slide 14
관리도의 종류
계량형 관리도
I Chart(X Chart) : 계량형 데이터의 평균에 대한 관리도,
MR Chart : Moving Range를 사용한 산포 관리도
관리도란 / 관리도의 종류 / 관리도의 활용

## Slide 15
관리도의 종류
계수형 관리도
NP Chart : 계수형 데이터 중 불량품 수에 대한 관리도
각 시점(부분군) 별 데이터의 개수가 동일
관리도란 / 관리도의 종류 / 관리도의 활용

## Slide 16
관리도의 종류
계수형 관리도
P Chart : 계수형 데이터 중 불량품 수에 대한 관리도
각 시점(부분군) 별 데이터의 개수가 다름
관리도란 / 관리도의 종류 / 관리도의 활용

## Slide 17
관리도의 종류
계수형 관리도
C Chart : 계수형 데이터 중 불량 수에 대한 관리도
각 시점(부분군) 별 데이터의 개수가 동일
관리도란 / 관리도의 종류 / 관리도의 활용

## Slide 18
관리도의 종류
계수형 관리도
U Chart : 계수형 데이터 중 불량 수에 대한 관리도
각 시점(부분군) 별 데이터의 개수가 다름
관리도란 / 관리도의 종류 / 관리도의 활용

## Slide 19
관리도의 종류
기타 관리도
CUSUM Chart : 누적합 관리도
흐름이 증가 혹은 감소만 하는 추세인지 확인하는 관리도
관리도란 / 관리도의 종류 / 관리도의 활용

## Slide 20
관리도의 종류
기타 관리도
EWMA Chart : 지수가중이동평균 관리도
시간의 변화에 따라 데이터에 가중치를 부여하여 관리도를 작성
관리도란 / 관리도의 종류 / 관리도의 활용

## Slide 21
관리도의 종류
기타 관리도
다변량 관리도 : 변수간 교호작용을 고려하기 위해 사용
Mahalanobis 거리를 이용하여 분산까지 고려함
관리도란 / 관리도의 종류 / 관리도의 활용

## Slide 22
관리도의 종류
기타 관리도
Hotelling T2 Chart : 다변량 데이터에 대한 관리도
일반화 분산 관리도 : 단변량 관리도에서 R/S Chart 와 같은 역할
관리도란 / 관리도의 종류 / 관리도의 활용

## Slide 23
관리도의 활용
T2 - 대기 모니터링
관리도란 / 관리도의 종류 / 관리도의 활용

## Slide 24
관리도의 활용
K – 블로거 정서 변화
관리도란 / 관리도의 종류 / 관리도의 활용

## Slide 25
Thank You
Statistical
Quality
Control